Degvielas patēriņa un tilpuma mērījumi

| Nr. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons | Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tilpums/ Horizontālas cilindriskas tērauda tilpnes | V ≤ 200 m3 | ≥ 0.03 % |
| 2. | Tilpums/ Vertikālas cilindriskas tērauda tilpnes | V ≤ 50000 m3 | ≥ 0.02 % |
| 3. | Tilpums/ Cauruļvadu kalibrēšana | Dn (5 ÷ 2000) mm | 0,1 % |
| 4. | Tilpums/ Rezervuāri (tilpuma metode) | V ≤ 50000 m3 | ≥ 0.1 % |
| 5. | Tilpums, plūsma/ Degvielas skaitītāji | 0,33 ÷ 1000L/min | 0,07 % |
|  |  | 1000 ÷ 4000 L/min | 0,09 % |
| 6. | Garums/TemperatūraAutomātiskās šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu kalibrēšana | Līmeņa mērījumi (0 līdz 30 m) | 0,23 mm |
|  |  | Temperatūras mērījums (-25 ºC līdz 75 ºC) | 0,10 ºC |
| 7. | Tilpums/ Metāla mērtrauki | 2 L | 0,00051 L |
|  |  | 5 L | 0,00052 L |
|  |  | 10 L | 0,00055 L |
|  |  | 20 L | 0,00052 L |
|  |  | 50 L | 0,00638 L |
|  |  | 100 L | 0,00085 L |
|  |  | 200 L | 0,01109 L |
|  |  | 500 L | 0,08807 L |