Siltumtehniskie mērījumi

| Nr. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons (diferencēts pēc mērījumu veikšanas vietas) | Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) | Kalibrēšanas vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūra/ Termometri - elektroniskie | (- 30 ÷ 600) °C iedaļas vērtība ≥ 0,01 °C | (0,04 ÷0,85) °C | Rīga |
|  |  | (- 28 ÷ 250) °C iedaļas vērtība ≥ 0,01 °C | 0,08°C | Daugavpils |
|  |  | (- 3 ÷ 250) °C izšķiršanas spēja ≥ 0,01 °C | 0,1°C | Liepāja |
| 2. | Temperatūra/ Termometri - pretestības | (-35 ÷ 400)°C | (0,024 ÷0,63)°C | Rīga |
| 3. | Temperatūra/ Termometri -stikla un stikla elektrokontakta (ied. vērt. ≥ 0,1 °C) | (- 30 ÷ 260) °C iedaļas vērtība ≥ 0,1 °C | (0,04 ÷1,16)°C | Rīga |
|  |  | (- 28 ÷ 250) °C iedaļas vērtība ≥ 0,1 °C | 0,07°C | Daugavpils |
|  | Temperatūra/ Termometri - stikla (ied. vērt. ≥ 0,5°C) | (- 3 ÷ 250) °C iedaļas vērtība ≥ 0,5 °C | 0,3°C | Liepāja |
|  | Temperatūra/ Termometri - stikla (ied. vērt.(0,01 ÷ 0,05°C) | (- 30 ÷ 250)°C iedaļas vērtība 0,01 °C | 0,019 °C | Rīga |
|  |  | iedaļas vērtība 0,02 °C | 0,020 °C |  |
|  |  | iedaļas vērtība ≤ 0,05 °C | 0,022 °C |  |
| 4. | Temperatūra/ Termometri - infrasarkanie (distances) | (-10 ÷ 80) °C | 1,60°C | Rīga |
| 5. | Temperatūra/ Termometri –manometriskie un bimetāliskie | (- 30 ÷ 600)°C | ( 0.2 ÷ 3,0 )°C | Rīga |
|  |  | (-5 ÷ 250)°C | 0,3°C | Liepāja |
|  |  | (- 28 ÷ 250)°C | 0,16° | Daugavpils |
| 6. | Temperatūra/ Termoelektriskie pārveidotāji | (0 ÷1200)0C | 1,79 0C | Rīga |
| 7. | Plūsma/ Ūdens plūsmas mērītāju kalibrēšana | 0,03÷ 40.0 m/st3 | 0,19% | Rīga |
| 8. | Optika/ Fotoelektroko-lorimetri - gaismas caurlaidība | (0 ÷ 100) % τ | 0,3 % τ | Rīga |
| 9. | Optika/ Spektrofotometri – gaismas caurlaidība absorcija | (0 ÷ 100) % τ (λ = (220 ÷ 1100) nm) | 0,4 % τ | Rīga |
|  |  | (0 ÷ 3) abs. (λ = (400 ÷ 650) nm) | (0,003÷0,009) abs. |  |
| 10. | Optika/ Refraktometri – gaismas laušana | (1.30 ÷ 1.70) nD ( 0 ÷ 95) masas % | (1÷2)*10-4 nD 0,02 masas % | Rīga |
| 11. | Dūmgāzu analizatori | ( 0 ÷100 ) tilp % ( 0 ÷ 5000 ) ppm | 3 % relatīvie | Rīga |
| 12. | pH metri - milivoltmetri | ( 0 ÷14 )pH; (- 2000 ÷ 2000 )mV | 0,01pH | Rīga |
| 13. | Sprādzienbīstamu koncentrāciju analizatori | ( 0 ÷ 100 )% ZSR | 3 % relatīvie | Rīga |