Pielikums Nr.1

###### Iepirkuma nolikumam

“Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas

ierīces iegāde”

(ID Nr. LNMC 2018_1)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīces iegāde

Iepirkuma priekšmets: Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīce

Sistēmas tehniskie raksturojumi:

| Nr. | Mērīšanas līdzekļa pielietojums | Mērīšanas diapazons | Mērīšanas precizitāte | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīce | Izejas testa spriegums | (0 – 120)VAC |  | 1 |
|  |  | Izejas strāva | (0 – 5)Aeff(15peak) |  |  |
|  |  | Izejas jauda | (0 – 400)VAeff (1500VApeak) |  |  |
|  |  | Strāva, A | (1-2000)A | 0.02%/0.05% |  |
|  |  |  | (2000-5000)A | 0.02%/0.1% |  |
|  |  |  | (5000-10000)A | 0.02%/0.2% |  |
|  |  | Barošanas avots | Input voltage 100VAC - 240VAC |  |  |
|  |  |  | Permissible input voltage 85VAC - 264VAC |  |  |

Mērīšanas sistēmas svars: līdz 9 kg (bez papildus elementiem)

Iekārtas izmērs: līdz  365x290x160 mm

Displejs LCD datu atspoguļošanai un ievadīšanai.

Darbības funkcijas:

- Atbilstības izvērtējums saskaņā ar standartiem IEC 61869-2/60044-1/60044-6 – strāvas transformatoriem ar klasi ≥0.1

- Nosakāmās vērtības ALF/ALFi un FS/Fsi, Ts kā arī kompleksā kļūda references un pieslēgtajam tiltam;

- Fāzes nobīdes noteikšana;

-Strāvas transformatora (ST) tinumu pretestības mērījumi;

- Uztraukuma līknes raksturlielumu noteikšana un salīdzināšana ar references līkni;

- ST fāzes un polaritātes pārbaude;

- Automātiskā ST demagnetizēšanas funkcija;

- Manuālā testēšanas funkcija (L,Z,R, „ratio”, polaritāte, tilti);

- „Plaukta” punkta noteikšana diapazonā 1 V līdz 30 kV.

- Programmnodrošinājums AR EXCELL protokola formu.

Papildaprīkojums;

- pieslēguma spailes, kontakti, vadi.

-soma pārvietošanai un uzglabāšanai.

- strāvas transformators, laboratorijas personāla apmācībai.

Iekārtai jābūt kalibrētai laboratorijā, kura akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas kalibrēšanas laboratorijā atbilstoši EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” standarta prasībām vai arī kādā no ES dalībvalstu vai EK zonas nacionālās metroloģijas institūcijām (NIST). Par iekārtas kalibrēšanas atbilstību šī nolikuma prasībām jāiesniedz kalibrēšanas sertifikāts.

Pielikums Nr.2

###### Iepirkuma nolikumam

“Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas

ierīces iegāde”

(ID Nr. LNMC_2018_1)

# Pieteikums

_______________________________________________, reģ.Nr._____________________,

sabiedrības nosaukums (firma)					reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________________,

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

___________________________________________________________________________,

sabiedrības bankas rekvizīti

tā__________________________________________________________________ personā

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīces iegāde” ar ID LNMC 2018_1;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas galējā termiņa iestāšanās brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

- apliecina, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

- apliecina, ka piekrīt izvirzītajiem preču piegādes, garantijas un samaksas noteikumiem;

- apliecina gatavību nodrošināt iepirkuma dokumentācijā un tehniskajā specifikācijā minētā iepirkuma priekšmeta piegādi un uzstādīšanu, kā arī piekrīt visām izvirzītajām prasībām un noteikumiem;

- apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) noslēgt iepirkuma līgumu un ievērot visas iepirkuma dokumentācijā un tehniskajā specifikācijā iekļautās prasības;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- gadījumā, ja pretendents piedāvā atšķirīgus samaksas, līguma priekšmeta piegādes, uzstādīšanas un garantijas noteikumus, lūdzam tos norādīt apliecinājuma vietā:

  - piedāvātie samaksas noteikumi______________________________________

  - pakalpojumu sniegšanas noteikumi___________________________________

  - garantijas noteikumi_______________________________________________

_______________________

Paraksts

z.v.

Sabiedrības adrese ___________________________________________________________________________,

tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

___________________________________________________________________________.

sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.

2018. gada ___._______

Pielikums nr.3

###### Iepirkuma nolikumam

“Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas

ierīces iegāde”

(ID Nr. LNMC_2018_1)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Mērīšanas līdzeklis | Kopējās izmaksas bez PVN, EUR | Kopējās izmaksas ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīce |  |  |

paraksts 	         paraksta atšifrējums

2018. gada ___._______

Pielikums nr.4

###### Iepirkuma nolikumam

###### Iepirkuma nolikumam

“Strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas

ierīces iegāde”

(ID Nr. LNMC_2018_1)

# „IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS”

Līgums par strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīces iegādi

Rīgā,						        2018.gada „______”.__________________

____ „_________”, turpmāk saukts PIEGĀDĀTĀJS, ___________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____, no vienas puses un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, valdes locekles Ivetas Blauas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti LĪDZĒJI noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

Pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā publiskā iepirkuma Nr. LNMC_2018_1 rezultātiem, PASŪTĪTĀJS apņemas nopirkt un pieņemt, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt, uzstādīt, pārdot un nodot PASŪTĪTĀJAM strāvmaiņu verificēšanas/kalibrēšanas ierīci, atbilstoši iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, turpmāk - PRECE.

2. Preces piegādes kārtība un dokumenti

2.1. PRECES piegādi līdz LĪGUMĀ norādītajam piegādes punktam pilnā apmērā organizē PIEGĀDĀTĀJS.

2.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM PRECI 45 kalendāra dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

2.3. PRECES piegādes adrese ir: Latvija, Rīga, K. Valdemāra iela 157.

2.4. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt PRECI PIEGĀDĀTĀJA pilnvarota pārstāvja klātbūtnē, pārbaudot komplektāciju.

2.5. PIEGĀDĀTĀJS PRECI nodod PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kalibrēšanas sertifikātu atbilstoši NIST vai EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” standarta prasībām un preču pavadzīmi – rēķinu, turpmāk – PAVADZĪME.

2.6. PRECE par piegādātu tiks uzskatīta ar PASŪTĪTĀJA un PIEGĀDĀTĀJA pārstāvju PAVADZĪMES un pieņemšanas –nodošanas akta par PRECES saņemšanu parakstīšanas brīdi.

2.7. Īpašuma tiesības uz piegādāto PRECI PIEGĀDĀTĀJAM saglabājas līdz pilnīgai LĪGUMĀ noteikto norēķinu izpildei, bet PREČU nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz PASŪTĪTĀJU no PAVADZĪMES parakstīšanas brīža.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Maksa par PRECI ir ___ EUR (_____________) neieskaitot PVN, kas kopā ar PVN 21% sastāda _________ EUR (_________________), turpmāk – LĪGUMCENA. Cenā ietverta arī PRECES piegāde un uzstādīšana.

3.2. PASŪTĪTĀJS veic samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PAVADZĪMES par PRECES saņemšanas un pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

3.3. Apmaksu veic pārskaitot samaksu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas kontu.

3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis maksājuma uzdevumu kredītiestādei pārskaitīt uz PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu PAVADZĪMĒ norādīto summu.

4. Preču kvalitāte un garantija

4.1.PRECES kvalitātei jāatbilst konkrētajam preču veidam paredzētajām prasībām.

4.2.Preces garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc PRECES pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.3. PASŪTĪTĀJS nekavējoties rakstiski paziņo PIEGĀDĀTĀJAM par jebkuru prasību, kas izriet no šīs garantijas.

5. Līgumsods

5.1. Par LĪGUMĀ noteikto maksājumu neveikšanu noteiktajos termiņos PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no LĪGUMCENAS.

5.2. Par PRECES piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru saistību izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no LĪGUMCENAS.

5.3. Līgumsoda samaksa LĪDZĒJUS neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību pilnīgas izpildes.

6. Nepārvarama vara

6.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofa, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.

6.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, LĪGUMU var izbeigt LĪDZĒJIEM par to savstarpēji vienojoties.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. PIEGĀDĀTĀJS ir pilnīgi atbildīgs par visiem nodokļiem, nodevām un citām tādām maksām, kuras ir jāsamaksā ārpus Latvijas Republikas.

7.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ izdarāmi rakstveidā un tiek kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījuši abi LĪDZĒJI.

7.3. LĪDZĒJIEM ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām.

7.4. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.

7.5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties saistībā ar līguma izpildi, LĪDZĒJI vispirms risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīds netiek atrisināts, LĪDZĒJI vienojas par strīdu izskatīšanu tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.

7.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.

8. LĪDZĒJU rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” Kr. Valdemāra ielā 157, Rīga LV 1013 PVN reģ. nr. LV40003435328 Banka: „Swedbank” Kods: HABALV22 LV38HABA0001407049821 Tālr.67378165, Fakss: 67362805 | PIEGĀDĀTĀJS <Komersanta rekvizīti> |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS: ________________________ SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” valdes locekle I. Blaua | PIEGĀDĀTĀJS: ______________________ Komersants, pārstāvja amats, vārds, uzvārds |